## Slide 1
중간 보고
강화학습 기반 다중 무인 수상정 협력 제어
Cooperative Control of Multiple Unmanned Surface Vehicles Using Multi-Agent Reinforcement Learning
2026.03 | ANSL

## Slide 2
목차
01
연구 배경 및 문제 정의
02
시스템 아키텍처
03
환경 설계 (시뮬레이션)
04
에이전트 설계 (관측 / 액션)
05
보상 함수 설계
06
Convoy-Deploy-Exit 메커니즘
07
커리큘럼 학습 전략
08
현재 진행 상황
09
향후 계획

## Slide 3
01 연구 배경 및 문제 정의
연구 배경
• 해상 안보 위협 증가 (무인 자폭 수상정 등)
• 다수 소형 무인 수상정(USV)의 협력 방어 필요
• 기존 규칙 기반 제어의 한계 (동적 환경 대응 불가)
• 강화학습(RL)을 통한 자율 협력 제어 연구 필요
문제 정의
• 2대의 방어 USV가 그물(Web)을 이용하여
다수의 적 공격선을 포획하는 협력 제어
• 대형(Formation) 유지 + 전술 기동 동시 수행
• 다수 쌍이 동시에 독립적으로 임무 수행
핵심 도전 과제
① 실시간 협력 의사결정: 2대의 USV가 그물 간격을 유지하며 동시에 적을 추적
② 가변적 적 수 대응: 에피소드마다 다른 적 수·포메이션에 대응하는 일반화 능력
③ 다중 쌍 독립 운용: 여러 USV 쌍이 각각 독립적으로 적을 포획, 상호 충돌 회피
④ 물리적 현실성: Gerstner 파도, 부력, 해류 등 실제 해양 환경 시뮬레이션

## Slide 4
02 시스템 아키텍처
Unity 시뮬레이션 환경
• Gerstner 파도 시뮬레이션
• Rigidbody 기반 선박 물리
• Engine.cs: 추진력/조타 제어
• DynamicWeb: 그물 물리 시뮬레이션
• 오브젝트 풀 시스템
(적군 동적 스폰/재활용)
• 멀티 환경 병렬 학습 지원
ML-Agents 프레임워크
• MA-POCA (Multi-Agent POsthumous
Credit Assignment)
• PPO (Proximal Policy Optimization)
• DefenseAgent: 전술 에이전트
• BufferSensor: 가변 적군 관측
• GroupReward: 팀 보상 분배
• DecisionRequester: 5 스텝 주기
핵심 제어 모듈
• DefenseEnvController
→ 에피소드/보상 중앙 관리
• DefenseRewardCalculator
→ 보상 함수 모듈화
• LaunchZoneManager
→ 다수 쌍 진수/배치 관리
• EnemyFormationSpawner
→ 적 포메이션 (집중/파상/양동)

## Slide 5
03 환경 설계
환경 구성 요소
모선 (MotherShip)
→ 방어 대상, 중앙에 고정 배치
방어 USV 쌍 (DefensePair)
→ 2대가 그물로 연결, 다수 쌍 동시 운용
→ LaunchZone에서 진수 (4방위: 0°/90°/180°/270°)
적 공격선 (AttackBoat)
→ 모선을 향해 돌진, 오브젝트 풀로 관리
→ 3가지 포메이션: 집중/파상/양동 공격
그물 (DynamicWeb)
→ 2대 USV 사이에 동적으로 전개
→ 최소 활성 거리(20m) 이상 시 활성화
적 포메이션 시스템
① Concentrated (집중 공격)
→ 한 방향 ±5~25° 밀집 돌진
② Wave (파상 공격)
→ 같은 방향 2~4 웨이브 시차 돌진
③ Diversionary (양동 공격)
→ 3방향 120° 간격 분산 공격
④ Random (랜덤)
→ 매 에피소드 3가지 중 랜덤 선택
→ 과적합 방지

## Slide 6
04 에이전트 설계 — 관측 공간
VectorSensor (6개, ×3 Stack)
파트너 관측 (3개)
① 거리: dist/(dist+k)
② 방위: SignedBearing
③ 헤딩차: sin(ΔAngle)
모선 관측 (1개)
④ 거리: dist/(dist+k)
자기 상태 (2개)
⑤ Throttle (0~1)
⑥ Steering (-1~+1)
EnemyBufferSensor
(최대 10대 × 4개 = 가변)
적군 1대당 관측값:
① Dist: 정규화 거리
② SignedBrg: 상대 방위각
③ Hdg: 헤딩 차이
④ SignedRayDist:
적→모선 Ray 기준
좌(-)/우(+) 수직 거리
※ 거리순 정렬
※ Neutralized 적 제외
AllyBufferSensor
(최대 10쌍 × 3개 = 가변)
아군 쌍 1개당 관측값:
① Dist: 쌍 중심까지 거리
② Bearing: 상대 방위
③ WebLength: 그물 길이
※ 거리순 정렬
※ 트랩(정지 그물) 포함
핵심 설계 원칙:
모든 관측값은 자기 기준
상대값 (절대 좌표 미사용)
총 관측 차원: VectorSensor 6×3(Stack) = 18 + EnemyBuffer 4×10(max) + AllyBuffer 3×10(max) = 가변 (최대 88차원)

## Slide 7
04 에이전트 설계 — 액션 공간
연속 액션 2개 (Continuous Actions)
Action[0] — Throttle (추력): -1 ~ +1 → 매핑: (input+1)×0.25 + 0.5 = 0.5 ~ 1.0
Action[1] — Steering (조타): -1 ~ +1 → 감도 계수(0.3) 적용 후 Engine.Turn() 전달
물리 제어 특성
• ForceMode.Acceleration (질량 무관)
• Gerstner 파도와 연동된 부력 시스템
• 최소 속도 50% 보장 (후진 불가)
• 입력 스무딩: Lerp 기반 부드러운 전환
DecisionRequester 설정
• Decision Period: 5 (5 FixedUpdate마다)
• TakeActionsBetweenDecisions: True
• time_scale: 10 (물리 안정성 확보)
• 실효 결정 주기: ~0.5초 (실시간 환산)

## Slide 8
05 보상 함수 설계
Dense 보상 (매 스텝)
① 대형 유지: +0.005 × (1 - error/tolerance)
→ 아군 간격 50m±35m 범위 내 보상
② 대형 이탈 페널티: -0.002 × 초과거리(m)
→ 범위 밖 연속 페널티 (Soft Boundary)
③ Ray 수직 접근: +0.002 × (1 - d/(d+200))
→ 적→모선 Ray에 가까울수록 보상
④ 추력 보상: +0.0002 × throttle
Sparse 보상 (이벤트)
⊕ 포획 성공: +1.0 (연속 보너스 포함)
⊕ 전멸 보너스: +2.0
⊖ 모선 충돌: -1.0
⊖ 적 돌파: -1.0
⊖ 아군 충돌: -0.5
⊖ 거리 초과: -0.5 + 에피소드 종료
⊖ 잔여 적: -0.5 × 남은 적 수
보상 설계 원칙
• Soft Boundary: 대형 이탈 시 연속 페널티 → Hard Kill(에피소드 종료) 전에 교정 기회 제공
• 관측-보상 커플링: SignedRayDist 관측값과 Ray 접근 보상이 동일 기하학 기반 → 학습 가속
• Dense 보상 우선: 매 스텝 작은 보상이 Sparse 이벤트 보상보다 학습에 효과적

## Slide 9
06 Convoy-Deploy-Exit 메커니즘
CONVOY (접근)
• 2대가 대형 유지하며 이동
• 그물 접힌 상태 (< 20m)
• ML 정책으로 조향/추력 제어
• 적→모선 Ray 기준 접근
활성 보상:
✓ 대형 유지 (+0.005)
✓ Ray 수직 접근 (+0.002)
✓ 추력 보상
DEPLOY (전개)
• 적 150m 이내 진입 시 트리거
• 양쪽으로 분리 조향
• 그물 자동 전개 (> 20m)
• 목표 간격 도달까지 확장
전환 조건:
→ deployRange: 150m
→ 규칙 기반 (ML 아님)
→ deploySplitSteer로 분리
EXIT (정지/포획)
• 간격 100m+ 도달 시 정지
• 선박 Neutralized (ML 비활성)
• 그물 유지 → 다중 포획 가능
• 파도/해류에 자연 표류
핵심 특징:
→ 한번 전개된 그물 회수 불가
→ 에피소드 종료까지 유지
→ 새 쌍이 추가 진수 가능

## Slide 10
07 커리큘럼 학습 전략
Stage 1
Formation
대형 유지 학습
• 적군 없이 대형 유지만 학습
• 간격 50m±35m 보상
• 기본 조향/추력 익힘
→
Stage 2
Capture
포획 학습
• 적군 등장, 포획 보상 활성
• Ray 수직 접근 학습
• Web 전개 타이밍 학습
→
Stage 3
Tactical
종합 전술
• Stage 1+2 모든 보상 활성
• 대형 유지 + 포획 동시 수행
• 다수 적 포메이션 대응
→
Stage 8
FullObs
전체 관측 전술
• BufferSensor 전체 적 관측
• 자율 적 분담 (타겟 배정 X)
• 다수 쌍 독립 운용

## Slide 11
08 현재 진행 상황
완료된 구현
✅ Unity 시뮬레이션 환경 구축
Gerstner 파도, 선박 물리, 부력 시스템
✅ DefenseAgent 관측/액션 설계
VectorSensor(6) + BufferSensor(Enemy/Ally)
✅ 보상 함수 모듈화 (DefenseRewardCalculator)
대형 유지 + Ray 접근 + 포획/충돌 이벤트
✅ 오브젝트 풀 시스템 (적군 동적 스폰)
✅ 적군 포메이션 시스템 (3가지 패턴)
✅ 다수 쌍 진수/관리 시스템 (LaunchZoneManager)
✅ Convoy-Deploy-Exit 메커니즘
✅ 커리큘럼 학습 Stage 시스템
진행 중 / 개선 필요
🔄 대형 유지 학습 안정화
보상 강화(×5) + Soft Boundary 적용
🔄 보상 밸런싱 튜닝
Dense vs Sparse 보상 비율 최적화
🔄 하이퍼파라미터 튜닝
batch_size, buffer_size, beta 조정
🔬 실험 중인 접근법
• FixedJoint 쌍동선 (물리 연결)
→ 파도 비대칭 힘 문제로 보류
• 공격선 ML 학습 (Self-Play 준비)
→ 별도 브랜치에서 개발 중

## Slide 12
09 향후 계획
Phase 1
학습 안정화
3~4월
• 대형 유지 학습 수렴 달성
• 보상 함수 밸런싱 완료
• Stage 1~3 커리큘럼 검증
→
Phase 2
다중 쌍 운용
5~6월
• Stage 8: 다수 쌍 독립 기동
• 쌍 간 충돌 회피 학습
• 적 자율 분담 능력 검증
→
Phase 3
Self-Play
7~8월
• 공격선 ML 에이전트 통합
• 방어 vs 공격 동시 학습
• 적응적 전술 창발 관찰
→
Phase 4
논문 작성
9~10월
• 실험 결과 정리/분석
• 기존 연구 대비 성능 비교
• 논문 투고

## Slide 13
Q & A
감사합니다
강화학습 기반 다중 무인 수상정 협력 제어 | 중간 보고 | 2026.03